ESPRESSO POINT MATINEE

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Espresso Point Matinee» - это аппарат для нагревания воды, снабженный

нагревательным элементом для кипячения, который работает с одноразовыми капсулами, наполненными продуктами для требуемого напитка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	220 - 230 В, 50 Гц

Общая мощность:  1050 Вт

Объем бака:	3 л

Размеры:	23,5x36x31 см

Масса:	12,5 кг

Выдвижной ящик может принять до 30 использованных капсул.

ВНИМАНИЕ

Внимательно прочитайте все инструкции в этом руководстве перед использованием аппарата.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не работать с аппаратом и не выполнять обычного технического обслуживания,

пока не прочитаете инструкции, находящиеся в данном руководстве.

Вытекающая из аппарата жидкость имеет высокую температуру.

Не позволяйте детям пользоваться аппаратом.

Неправильное     использование   аппарата   во   время   работы,   чистки    или

обслуживания может привести к повреждениям.

Перед тем, как подключить аппарат к электрической сети, обратите внимание на

следующее:

-   Поверхность, на   которой установлен «ЕРМ», должна быть горизонтальной,

ровной и устойчивой.

-   Аппарат    «ЕРМ»    должен   находиться    на такой поверхности,      чтобы

предотвратить его падение.

-   «ЕРМ» создан для работы под напряжением 220-230 В при частоте 50 Гц.

Никогда не вставляйте вилку в розетку, которая находится под другим

напряжением. Розетка должна быть заземлена. В аппарате присутствуют

детали, которые работают под напряжением, поэтому никогда не снимайте

Заднюю стенку и не производите ремонт самостоятельно, ремонт может

быть произведен только специалистом.

УСТАНОВКА

Установите аппарат на горизонтальную поверхность. Удалите пробку из

верхней панели и наполните бак водой (рис.1)

Подключите аппарат в электрическую сеть с помощью кабеля (рис.2)

Выключатель на задней стенке установите в положение «I» (рис.3). Красная лампочка, находящаяся в левом верхнем углу на передней стенке, загорается и показывает, что аппарат находится под напряжением. Лампочка, находящаяся ниже, выключена. Она загорается только тогда, когда уровень воды в баке ниже нормы.

Примерно через две минуты загораются шесть зеленых лампочек, которые находятся в правом верхнем углу передней стенки аппарата. Это показывает, что аппарат достиг рабочей температуры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА

На передней стенке аппарата находятся шесть кнопок с горящими зелеными лампочками, кнопка «STOP» и две красные лампочки.

-  Поставьте чашку на поверхность, предназначенную для    нее     (рис.4).

-  Вложите одноразовую капсулу с требуемым напитком в соответствующее
отверстие и задвиньте рычажок (рис.5) легким усилием, пока не услышите
щелчок.

-  Нажмите желаемую кнопку, чтобы напиток наполнил чашку.

ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не задвигайте одноразовую  капсулу в отверстие пальцем.

Когда Вы выбрали «установленную дозу» нажатием одной из 3-х кнопок, аппарат наполнит чашку этим количеством напитка и автоматически остановится. ! Так же этот процесс можно остановить кнопкой «STOP»

Когда Вы выбрали «неограниченную дозу» нажатием этой кнопки, вода наливается до тех пор, пока Вы не остановите этот процесс  кнопкой «STOP».

! Никогда не выдвигайте рычаг для задвижки одноразовых капсул во время приготовления напитка.

Каждая вновь   задвинутая   капсула автоматически	выталкивает использованную,   которая падает в выдвижной ящик (рис.6)

Выдвижной ящик должен периодически очищаться от использованных   капсул.

Автоматический  регулятор   времени прерывает  поток напитка через  две минуты, при повышенной температуре загорается показатель напряжения, это показывает, что активизированы электрические предохранители, которые ограничивают макси-

мальную температуру, этот процесс не влияет на качество напитка.

Подача пара. Эта функция используется для приготовления капучино.

-  Выдвиньте паровую трубку вправо

наружу.

-  Окуните паровую трубку в чашку

с молоком (рис.7).

Нажмите кнопку «подача пара»

Нажмите кнопку «STOP»,чтобы остановить подачу пара.

Подача горячей воды

Для подачи горячей воды направьте паровую трубку в чашку и нажмите кнопку «подача воды».

Нажмите кнопку «STOP», чтобы остановить подачу воды.

ВНИМАНИЕ

Не приближайтесь к струе пара или горячей воды, идущей из

паровой трубки.

Не прикасайтесь руками к паровой трубке, Вы можете обжечься.

ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

Во время чистки выньте вилку из розетки

Очищайте внешние части аппарата обычными жидкими моющими средствами.

Ни в коем случае не пользуйтесь царапающими материалами и алкоголем.

Насадка паровой трубки должна быть протерта влажной тряпочкой   после

каждого использования.

Вычистите возможный налет или остатки кофе из отверстия для одноразовых

капсул.

Ключ от верхней панели должен находиться у персонала по обслуживанию

аппарата.

! При завершении рабочей смены, бармен обязан:

-  Выключить аппарат кнопкой

-  Промыть выдвижной ящик и протереть весь аппарат

-  Промыть паровую трубку и насадку паровой трубки